тия. Кривые, расположенные выше оси абсцисс, относятся к потоку, поступающему в полость расширения, и к потоку, выходящему из полости сжатия; кривые, лежащие ниже оси абсцисс, соответственно к потоку из полости расширения и к потоку б полость сжатия. Площадь перекрытия кривых характеризует период общего потока газа, проходящего через мертвый объем, т. е. через все теплообменники.

За период А—В общий поток газа проходит через мертвый объем в направлении полости расширения и определяется двумя потоками: потоком из полости сжатия в мертвый объем и потоком из мертвого объема в полость расширения. За период В—С поток газа выходит из мертвого объема в двух направлениях: в полость расширения и полость сжатия. Этот период можно охарактеризовать как режим холостого хода (опорожнения) мертвого объема.

За период С—D общий поток газа проходит через мертвый объем в направлении полости сжатия и определяется двумя потоками: потоком из полости расширения в мертвый объем и потоком из мертвого объема в полость сжатия. За период D—А мертвый объем заполняется потоком газа из двух полостей: сжатия и расширения и может быть определен как период «наполнения» мертвого объема.

При рассмотрении приведенных зависимостей следует отметить, что время прохождения общего потока газа через мертвый объем, определяемый в основном объемом регенератора, нагревателя и холодильника, в большинстве случаев составляет не более половины всего времени цикла. Кроме того, средние массовые расходы общего потока значительно меньше средних массовых расходов потоков в полости и из полостей сжатия и расширения.

Большинство существующих зависимостей, устанавливающих связь между процессами теплообмена и гидравлическим сопротивлением потоку движущейся жидкости, выражены в безразмерных критериях подобия с соответствующими коэффициентами и показателями степени. Одно из них — уравнение Диттуса—Белтера, характеризующее интенсивность процесса конвективного теплообмена при турбулентном режиме течения потока в гладких круглых трубах, имеет следующий вид:

Nu = 0,23 (Re)0,33,	(5.1)

где Nu — hd / k — критерий Нуссельта; Re — критерий Рейнольдса, Re = pVd / u; h — коэффициент теплоотдачи; d — характерный геометрический размер; k — коэффициент теплопроводности рабочего тела; р — плотность рабочего тела; V — скорость рабочего тела; u — коэффициент динамической вязкости рабочего тела. Уравнение конвективного теплообмена

Q = hA dT,	(5.2)

где Q — тепловой поток; h — коэффициент теплоотдачи; /1 — поверхность теплообмена, А —пdLn; dT — разность температур рабочего тела и стенки; L — длина трубы; п — число труб.

100

Постоянно изменяющийся массовый расход потока совместно с циклически изменяющимся давлением в пределах отношения pmax /pmin = 2 приводит к соответствующим постоянным изменениям скорости V и плотности р рабочего тела, существенным образом влияющим на коэффициент теплоотдачи и на весь процесс теплообмена в целом. Постоянные изменения коэффициента теплоотдачи оказывают влияние на разность температур dT между газом и стенкой, обусловливая изменение их абсолютных значений, что, в свою очередь, изменяет, хотя и незначительно, теплофизические свойства рабочего тела (теплопроводность, теплоемкость и вязкость).

Следует отметить, что все процессы тепломассообмена, происходящие в двигателе Стирлинга, по своей природе быстротечны. До настоящего времени нет простых и удобных методов, описывающих такой вид потока. Поэтому на предварительном этапе работы необходимо исходить из средних значений массовых расходов и определять процессы теплообмена и гидравлические сопротивления по предполагаемым данным. Это позволит в первом приближении определить длину и диаметры труб теплообменников — нагревателя и холодильника, а также оценить размеры регенератора.

Необходимо признать также, что использование в расчетах средних значений массовых расходов является грубым приближением к реальной действительности. Поэтому для получения в последующих модификациях двигателей оптимальных характеристик необходимо провести тщательный анализ уже существующих конструкций или анализ результатов их всесторонних испытаний.

Тем не менее начало решения этих проблем уже положено, и приведенные кривые массовых расходов являются полезным дополнением к имеющимся в литературе сведениям по теплообмену и гидравлическому сопротивлению.

Некоторые вопросы проектирования теплообменников

Наилучший материал по вопросам, относящимся к теплообменникам двигателей Стирлинга, помещен в классической работе Кейса и Лондона*. Эта книга проста и доступна лицам, желающим заняться проектированием и анализом теплообменников; она является необходимым дополнением к настоящей главе. Материал книги может быть использован для проектирования компактных трубчатых, оребренных и регенеративных теплообменников. Ниже рассмотрены лишь некоторые специальные вопросы, относящиеся к особенностям конструкции теплообменников двигателей Стирлинга, которые не рассмотрены или рассмотрены в недостаточной степени в указанной книге.

Основная причина рассмотрения особенностей теплообменников двигателей Стирлинга вызвана необходимостью более эффективного использования их внутреннего мертвого объема и объемов соедини-

* Кейс В. М., Лондон А. Л. Компактные теплообменники. М.: Энергия, 1967. 340 с.

101