Конструктор регенератора должен попытаться решить проблему нескольких противоречащих один другому требований. Так, например, необходимо уменьшить отклонения температуры насадки от ее номинального значения; таким образом, повышается общий КПД регенератора. Отношение теплоемкости насадки к теплоемкости газа MнСрн / MгСрг должно быть максимальным; это может быть достигнуто при применении большой плотной насадки.

С другой стороны, должны быть ограничены потери, связанные с трением. Выше было показано, что влияние падения давления в поперечном сечении насадки должно приводить к уменьшению диапазона отклонений давления от среднего значения в полости расширения, что ухудшает р, V-диаграмму этой полости. Это уменьшает полезную работу и эффективность двигателя, а в криогенной газовой машине приводит к снижению количества отводимой теплоты и уменьшению коэффициента холодопроизводительности. При использовании небольшой очень пористой насадки потери на трение минимальны.

Третий и наиболее важный аспект касается мертвого объема; его значение влияет на отношение максимального объема рабочей полости к минимальному, а это, в свою очередь, — непосредственно на отношение экстремальных значений давления. Для получения максимальной удельной мощности оба эти отношения должны быть как можно большими, поэтому мертвый объем должен быть по возможности минимальным. Достигается это путем использования небольших плотных насадок.

Для улучшения процессов теплообмена и установления минимальной разности температур между насадкой и рабочим телом необходимо обеспечить максимальную поверхность теплообмена между насадкой и рабочим телом. Следовательно, насадка должна быть многослойной (желательно, чтобы ее теплопроводность была максимальной в направлении, перпендикулярном потоку, и минимальной в направлении потока).

Следует отметить, что регенератор действует как эффективный фильтр, поэтому любые частицы масла задерживаются в его узких каналах. В криогенной газовой машине любые примеси в рабочем теле, которые конденсируются в низкотемпературной зоне полости расширения, оседают в регенераторе. Накопление осадка приводит к увеличению потерь на трение, что уменьшает диапазон изменения давления в полости расширения; в результате работа криогенной газовой машины постепенно ухудшается. В двигателе любое накопление частиц масла в регенераторе снижает скорость рабочего тела и увеличивает потери давления. Вследствие этого температура в полости расширения увеличивается, и ее возрастание может быть прогрессирующим, так как для возмещения потерь мощности повышается расход подводимого топлива. Возрастание температуры приводит к коксованию масла и, как следствие, к закупориванию прохода для рабочего тела. Рост температуры продолжается до тех пор, пока двигатель не выйдет из строя. Принимая во внимание это обстоятельство, для обеспечения прохождения потока

116

рабочего тела регенератор должен иметь минимальное сопротивление.

Таким образом, для обеспечения различных параметров могут быть рекомендованы следующие характеристики насадки регенератора:

для максимальной теплоемкости — большая плотная насадка;

для минимальных потерь в потоке — небольшая высокопористая насадка;

для минимального мертвого объема — небольшая плотная насадка;

для максимального теплообмена —многослойная насадка;

для минимального загрязнения — насадка без перегородок.

Очевидно, что выполнить все эти противоречащие одно другому требования невозможно. При современном уровне понимания процесса теплообмена в регенераторе не представляется возможным отдать предпочтение какому-либо виду насадки.

Двигатели. В большинстве конструкций двигателей главное внимание уделяют конструкции регенератора и второстепенное — конструкциям нагревателя и холодильника. Поэтому процессы теплопередачи при подводе и отводе теплоты осуществляются неудовлетворительно. Это обусловливает дальнейший интерес к конструкции регенератора: осуществляются многочисленные экспериментальные попытки, направленные на отработку различных конструкций регенераторов. Однако порой эти попытки не оказывают влияния на работу двигателя. Особенно это относится к случаю, когда эксперименты проводят с целью уменьшения размеров регенератора: размеры .уменьшают до такой степени, что двигатель по существу работает без него. Известно, что в небольших двигателях с низким давлением рабочего тела отсутствие регенератора почти всегда приводит к улучшению их характеристик. Это обусловлено тем, что преимущества, связанные с уменьшением мертвого объема и в меньшей степени с уменьшением потерь, обусловленных теплопроводностью корпуса регенератора, и потерь на трение, превышают потери, связанные с теплоемкостью и поверхностью теплообмена насадки регенератора.

Для очень небольших низкочастотных машин (например, для двигателей с диаметром цилиндра 5 см, давлением менее 0,5—0,6 МПа и частотой вращения менее 1000 об/мин) конструкция с внешним регенератором (по крайней мере, для первого варианта) нецелесообразна; оптимальное решение в этом случае состоит, по-видимому, в использовании внутреннего кольцевого регенератора, расположенного вокруг вытеснителя.

Один из вариантов вытеснительной системы с регенеративным кольцевым каналом, успешно использованный профессором Билом, а также автором данной книги, приведен на рис. 5.12. Вытеснитель в виде тонкостенной трубки, изготовленной из коррозионно-стойкой стали с низкой теплопроводностью, закрыт с нагреваемого торца перевернутой цилиндрической крышкой, изготовленной из сплошного бруска. Таким образом обеспечивается плотное прилегание

117