тели Эриксона» не являются удовлетворительными, так как под этими названиями подразумевается их работа по идеальным циклам при постоянном давлении или постоянном объеме с изотермическими процессами сжатия и расширения и идеальной регенерацией. Как известно, все двигатели, разработанные Стирлингом, относились к двигателям с замкнутым циклом, управление потоком в которых осуществлялось изменением объемов. Эриксон занимался изгото-влением двигателей обоих типов.

ГЛАВА 4

КЛАССИФИКАЦИЯ  МЕХАНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Введение

В двигателях Стирлинга предусмотрены две полости с периодически изменяющимися объемами при различных температурных уровнях. Полости между собой соединяются посредством регенератора и вспомогательных теплообменников. Эти простые узлы можно скомпоновать в различные системы, которые согласно классификации Финкельштейна носят имена изобретателей или исследователей, впервые использовавших их в своей работе. Такие системы применяли еще в XIX в., а часть из них с последующей модернизацией была заимствована и для современных двигателей. Наряду с указанными системами используются также и новые разработки; насколько они перспективны — покажет время.

Единственным критерием, устанавливающим характерную особенность таких систем, является способ управления потоком рабочего тела. В данном случае имеются две возможности: поток управляется с помощью клапанов или путем изменения объемов. В некотором отношении эти две механические системы являются аналогичными, однако по конструкции отдельных узлов, работе и областям применения они совершенно различны.

Система управления потоком рабочего тела посредством клапанов имеет неограниченные преимущества с точки зрения обеспечения гибкости регулирования самого потока и возможностей изменения отношения давления pmax/pmin. С другой стороны, наличие клапанов усложняет механическую систему, превращая ее в источник повышенного уровня шума и дополнительного износа поверхностей рабочих элементов, что при недостаточном уровне обслуживания приводит к снижению ресурса работы.

В настоящей книге двигателями Стирлинга будут называться лишь те двигатели, в которых управление потоком рабочего тела происходит путем изменения объемов. Двигатели, в которых поток управляется клапанами, названы именем Эриксона. Эти два названия выбраны в некоторой степени произвольно в попытке навести какой-либо порядок в сложившейся ситуации, так как в существующей литературе нет установившихся отличительных признаков для подобных машин. Названия «двигатели Стирлинга» или «двига-

82

Классификация двигателей  Стирлинга

Двигатели Стирлинга по принципу действия могут быть классифицированы на двигатели одностороннего (простого) и двойного действия.

В двигателях одностороннего действия две полости (сжатия и расширения), соединяемые теплообменниками, могут находиться в одном или в двух цилиндрах. В одноцилиндровых двигателях предусмотрены два поршня — рабочий и вытеснительный, а в двухцилиндровых — два рабочих или рабочий и вытеснительный. Каждая из рассмотренных компоновок представляет собой самостоятельные модули, из которых могут быть собраны многоцилиндровые двигатели с передачей мощности на общий коленчатый вал или другой механизм.

Наибольшую известность получили одноцилиндровые двигатели одностороннего действия вытеснительного типа с ромбическим приводным механизмом фирмы «Филипс». Цилиндровая мощность таких двигателей составляет от нескольких ватт до нескольких десятков киловатт. Такие двигатели могут быть выполнены и в многоцилиндровом исполнении с общим коленчатым валом и картером. Характерным примером может служить четырехцилиндровый рядный двигатель мощностью 75 кВт типа 4-235. Один из таких двигателей был установлен на автобусе фирмы ДАФ, а другой — на моторном катере (более подробно об этом изложено в гл. 10).

Конструктивные разновидности двигателей двойного действия. Двигатели двойного действия —это многоцилиндровые двигатели, в которых полости расширения каждого цилиндра последовательно соединены через ряд теплообменников с полостью сжатия соседнего цилиндра (рис. 4.1). В цилиндре предусмотрен один поступательно движущийся элемент —поршень-вытеснитель. Число таких элементов в двигателе равно числу цилиндров. Большим преимуществом двигателей двойного действия по сравнению с двигателями