элементов с возвратно-поступательным движением. Для всех двигателей обоих типов необходимо по крайней мере два динамических уплотнения. На каждый рабочий поршень трех вариантов двигателей (см. рис. 4.3) необходимо по одному уплотнению. Двигатели вытеснительного типа следует укомплектовать дополнительным уплотнением для штока вытеснителя, так как в одноцилиндровом двигателе шток проходит через рабочий поршень, а в двухцилиндровом — выходит за пределы нижней части вытеснительного цилиндра. Уплотнение для штока вытеснителя имеет меньшее значение по сравнению с уплотнением рабочего поршня, оно оценивается утечками рабочего тела и мощностью механического трения. По-видимому, это является основным преимуществом машин вытеснительного типа. Следует отметить, что проблема уплотнений для рабочих поршней чрезвычайно сложна, в особенности при использовании иных рабочих тел, чем воздух. Преимущество двигателей вытеснительного типа состоит и в том, что общая масса их поступательно движущихся элементов меньше, чем в многопоршневых двигателях второго типа. Это облегчает балансировку и снижает проблему вибрации. Вытеснитель не производит работы; на него действуют лишь давление газа, возникающие вследствие гидравлического сопротивления между полостями, а также силы инерции. Поэтому конструктивно такие двигатели могут быть выполнены более легкими (с менее массивными штоками, траверсами и подшипниками), что приводит к значительному уменьшению движущейся массы и снижению механических потерь.

Выходная мощность двигателя (в первом приближении) линейно зависит от давления рабочего тела. Поэтому повышение удельной мощности непосредственно связано с увеличением давления. Для небольших двигателей целесообразно применять картер под давлением. Это не только обеспечивает уменьшение нагрузки на поршневые кольца, но и снижает требования к прочности, предъявляемые к узлам рабочего поршня, шатуна и подшипников. Такой результат достигается тем, что при использовании картера под давлением действующий на рабочий поршень перепад давления уменьшается до величины рцикл - pкарт взамен давления рцикл - pатм  при атмосферном давлении в картере. Поэтому масса двигателя может быть снижена и уменьшены механические потери в подшипниках и уплотнениях. Эти преимущества в какой-то степени должны быть скомпенсированы повышенными требованиями к прочности конструкции картера, так как в этом случае он представляет собой некий резервуар под давлением. При необходимости вывода коленчатого вала из картера требуется, по крайней мере, еще одно дополнительное уплотнение.

Проблема уплотнения вращающегося вала решается относительно проще по сравнению с проблемой уплотнения для возвратно-поступательно движущегося рабочего поршня, так как можно разместить электрогенератор внутри самого картера. Однако для двигателя с высоким давлением рабочего тела такое решение может привести к значительному увеличению механических потерь.

90

Возможности использования картера под давлением присущи небольшим двигателям; для двигателей большой мощности картер с минимальным давлением цикла имеет значительную массу.

Сравнение одноцилиндровых и двухцилиндровых двигателей вытеснительного типа. Одноцилиндровый двигатель вытеснительного типа обладает двумя преимуществами по сравнению с двухцилиндровым. Первое из них —меньший мертвый объем, определяемый конструктивной схемой двигателя. В двухцилиндровом двигателе (см. рис. 4.3, б) полость сжатия разделена на части, находящиеся в вытеснительном и рабочем цилиндрах, включая и соединительный канал. Объем этой полости не может быть уменьшен до нуля, поэтому полость сжатия имеет больший нерабочий объем, который необходимо учитывать в общем относительном мертвом объеме X двигателя; следует отметить, что любое его увеличение приводит к снижению полезной мощности двигателя.

Второе преимущество одноцилиндрового двигателя вытеснительного типа заключается в том, что вытеснительный и рабочий поршни имеют общую часть рабочего объема цилиндра, перемещения поршней в которой происходит в разные периоды времени. Частичное перекрытие ходов поршней видно из рис. 4.9; такая компоновка позволяет обеспечить наиболее эффективное использование имеющегося рабочего объема цилиндра.

По-видимому, минимальные массы и размеры картера под давлени-ем обеспечиваются лишь в одноцилиндровом двигателе. С увели-

ЗА