чением номинальной мощности двигателя масса картера под давлением становится определяющим фактором в общей массе машины, поэтому в двигателях большой мощности не применяют картер под давлением.

К преимуществам двухцилиндровых двигателей вытеснительного типа можно отнести большую гибкость при проектировании узлов коленчатого вала и шатунов, а также различные варианты размещения уплотнения для штока вытеснителя в неподвижном цилиндре (в одноцилиндровом двигателе такое уплотнение расположено в рабочем поршне, что вызывает дополнительные трудности при обслуживании).

На рис. 4.10 приведена одна из схем V-образного двухцилиндрового двигателя. Промышленное производство таких двигателей мощностью 10 кВт запланировано на ближайшее время шведской фирмой Ф. Ф. В., относящейся к фирме «Юнайтед Стирлинг» [174].

Классификация  двигателей  Эриксона

Регенеративные двигатели с клапанным управлением потока
рабочего тела (двигатели Эриксона), так же как и родственные им
двигатели Стирлинга, разнообразны по типам, компоновкам и раз
мерам. Иногда их классификацию можно проводить по аналогии;
единственное различие между ними — отсутствие или наличие
клапанов, обеспечивающих циклическое изменение потока газа в ра
бочей полости. При такой характерной для них особенности из
рассмотрения исключаются газовые клапаны, применяемые в системе
регулирования двигателей Стирлинга для изменения давления ра
бочего тела.

Подробно двигатели Эриксона в данной книге не рассматриваются,   но   представляется, что краткое сообщение

об их основных разновидностях может быть полезным. Возможности использования любого теоретического и экспериментального материала, помещенного в данной книге, применительно к двигателям Эриксона проблематичны.

Классификация двигателей Эриксона приведена на рис. 4.11. В большинстве случаев их можно разделить на два основных типа двигателей: с вытеснительным и рабочим поршнями, классифицируемых в дальнейшем по каждому типу. Двигатели вытеснительного типа могут иметь как постоянный, так и переменный рабочий объем. Двигатели с рабочим поршнем подразделяются на одно- и двух-поршневые.

На рис. 4.12 представлены некоторые из вариантов двигателей вытеснительного типа, часть из которых хорошо известна по именам их изобретателей. В качестве примера двигателя с переменным рабочим объемом рассматривается лишь один двигатель. Именно таким был первый двигатель Эриксона. Двигатель состоял из размещенных в одном цилиндре и смещенных по фазе рабочего поршня и регенеративного вытеснителя, приводимых в действие кривошипно-шатунным механизмом. В таком двигателе могут быть использованы как газоупрасляемые клапаны, так и клапаны с механическим приводом. Потенциально подобные системы наиболее целесообразны для больших установок с ядерными реакторами, в которых рабочее тело двигателя может быть использовано как холодильный агент для реактора.

Большие возможности имеют двигатели с постоянным рабочим объемом. Три отдельные группы машин (см. рис. 4.12) отличаются способом привода вытеснителя. Машины с внешним приводом вы-теснителя и газоуправляемыми клапанами запатентованы Бушем как генераторы давления, а машины с механическим приводом клапанов выпускаются как криогенные машины Джиффорда—Мак-Магона. Свободнопоршневой двигатель вытеснительного типа с пнев-моприводом, известный как двигатель Бака, использовался фирмой «Аэроджей» для аппарата «искусственное сердце»; более подробно он рассмотрен в гл. 15. В литературе его часто называют двигателем Стирлинга. Двигатель Буша, исследовавшийся в Массачусетском технологическом институте, был назван как «тепловой газовый двигатель с перепуском».

Классификация двигателей Эриксона с рабочим поршнем приведена на рис. 4.13.

93