Рис. 5.10. Зависимость температуры рабочего тела Tрт и температуры насадки  Тн по длине регенератора при циклическом режиме работы для момента изменения направления горячего потока рабочего тела на холодный с соответствующими температурами на входе в регенератор, равными Р и Q:

а — в конце горячего дутья; b — в конце горячего и в начале холодного дутья;  с  и  d — в конце холодного дутья;  — — —    — рабочее   тело;  ———— — насадка.   Точки А,С,X,Y соответствуют условиям,   характеризующимся сечениями А-В  и С-D   (см.  рис 5.9)

тела. Аналогичные периоды дутья и реверса наблюдаются и для течения холодного рабочего, тела. Как указал Илифф (1948 г.), в работающих регенераторах периоды дутья и реверса совпадают, так как последняя вводимая порция рабочего тела вытесняется другим рабочим телом через отверстие, служащее для ее входа. Если представить себе идеальный регенератор, то период дутья в нем всегда меньше, чем период реверса, на время, которое необходимо затратить частице газа для прохождения от одного конца регенератора до другого. Поэтому, если этим обстоятельством пренебречь, можно предположить, что время прохождения частицы через регенератор мало по сравнению с полным периодом дутья.

Для упрощения анализа работы регенератора приняты следую
щие допущения.

1. Теплопроводность насадки должна быть постоянной. Нуссельт рассматривал следующие случаи:

а) теплопроводность насадки бесконечно велика; это означает, что в насадке нет перепада температур; в этом случае расчеты Нуссельта указывают на неудовлетворительные характеристики регенераторов;

б) теплопроводность насадки бесконечно велика в направлении, параллельном потоку рабочего тела, и конечна в направлении, перпендикулярном потоку. На практике это может быть достигнуто, когда регенератор имеет очень малую длину, а насадка—толстые стенки;

в) теплопроводность насадки в направлении, параллельном потоку, равна нулю, а в направлении, перпендикулярном потоку, бесконечно велика;

г) теплопроводность насадки в направлении, параллельном потоку, равна нулю, а в направлении, перпендикулярном потоку, имеет конечные значения.

110

Случаи «в» и «г» в наибольшей степени соответствуют реальному регенератору, однако, к сожалению, их анализ весьма сложен. Шульц, Типлер и Ханеманн (1948 г.) рассмотрели влияние продольной теплопроводности по стенкам каналов регенератора и показали, что в различных случаях это влияние дает незначительный эффект. Саундерс и Смоленик (1948 г.) установили, что для многослойных насадок типа сеток или для огнеупорных насадок влияние теплопроводности незначительно.

2. Удельные теплоемкости рабочих тел и насадки не зависят от температуры.

3. Рабочие тела перемещаются во взаимно противоположных направлениях; при этом считается, что в поперечном сечении их температуры на входе постоянны и не зависят от времени.

4. Коэффициенты теплоотдачи и скорости рабочих тел постоянны, не зависят от времени и координат, хотя и могут быть различными для каждого рабочего тела.

5. Массовый расход каждого рабочего тела в течение периода дутья постоянный (хотя они и могут различаться между собой), а периоды дутья могут быть различными.

Имеется небольшое число теоретических работ, в которых рассматривается регенеративный процесс при условиях, отличных от предположений, описанных в пп. 2—4. Большинство имеющихся данных относится к режимам с постоянными перепадами дутья и равными потоками массы. И тем не менее Джонсон, Саундерс и Смоленик исследовали этот случай. Кроме того, Саундерсом и Смо-леником для частного случая было также рассмотрено и влияние переменной удельной теплоемкости рабочего тела и насадки. Они пришли к выводу, что предположения, сделанные в п. 2, приводят к ошибке менее чем в 1 %.

Другой интересный (но нереальный) случай, рассматривавшийся Нуссельтом, относился к регенератору с бесконечно малым периодом реверса, т. е. с бесконечно большой частотой изменений направлений рабочих тел. Теория этого случая достаточно проста и соответствует «рекуператору» или обычному противоточному теплообменнику с непрерывным движением двух рабочих тел, разделенных металлическими стенками. .

Рассмотрение результатов. Результаты расчетов регенераторов, удовлетворяющих изложенным выше условиям, могут быть представлены различными зависимостями. Представляет интерес ряд кривых, полученных Хаузеном, приведенных на рис. 5.11. Их можно дополнить аналогичными кривыми, рассчитанными Джонсоном, Саундерсом и Смолеником. Эти кривые показывают, что эффективность регенератора зависит от двух безразмерных параметров, называемых (по Хаузену) приведенной длиной Λ и приведенным периодом П. Приведенная длина (в направлении потока)

Λ = hAL'/VCp

где h - коэффициент теплоотдачи между рабочим телом и насадкой на единицу поверхности; А - поверхность насадки на   единицу

111