Максимальный расход потока через насадку составляет примерно лишь половину максимального расхода потока, поступающего в полость расширения и выходящего из нее.

Попытки исследовать регенераторы в двигателях Стирлинга с помощью рекомендуемых методов вызвали необходимость введения усредненных условий потока. При определении этих усредненных значений получается настолько грубое приближение, что окончательные результаты представляются весьма сомнительными. На этом этапе исследования не представляется возможным дать рекомендации по применению какой-либо теории для описания работы регенератора.

Несмотря на то, что в настоящее время положение является неудовлетворительным, есть основания надеяться на его улучшение. В 1968—1969 гг. Квейл и Смит с сотрудниками в Массачусетском технологическом институте получили многообещающие результаты [270 и 271 ]. Они рассматривали приближенное решение для тепловых характеристик регенератора с циклом Стирлинга, содержащее неизвестные параметры давления (и массового расхода), которые, возможно, изменяются по синусоидальному закону с разностью фаз при максимальных значениях. Было получено полное решение для разности энтальпий потока с помощью описания температурного поля регенератора посредством квадратного полинома. Эта теория остается в значительной степени идеализированной, так как в ней делается предположение о постоянстве во времени температуры газа и насадки в данной точке, а также об отсутствии пристеночных эффектов (трения о стенку). Тем не менее в настоящее время, по-видимому, не существует теории, которая была бы достаточно хорошо развита для непосредственного описания работы регенератора. Келлер с сотрудниками фирмы «Филипс» в Эйндховене проделал большую работу по исследованию регенераторов в машинах Стирлинга, но, к сожалению, опубликована только небольшая ее часть. Следует отметить, что доктор Келлер прочитал курс лекций по регенераторам в Высшей технической школе в Делфте в 1969 г., но они не были опубликованы в печати.

Узловые методы [297] Уриели, Финкелынтейна и Тью являются попытками смоделировать с наибольшей степенью точности работу всех составных частей двигателя Стирлинга, включая и регенератор. Это достигается условным делением двигателя на ряд элементов с дальнейшим последовательным проведением для каждой узловой точки точного термодинамического анализа.

Узловые методы анализа вызывают необходимость применения высокоскоростных ЭВМ и непригодны для расчета обычными способами. Однако использование обобщенных графиков, составленных по экспериментальным данным, позволяет значительно сократить время расчета оптимальных параметров регенератора и приблизить его ко времени, затраченному при узловом методе анализа.

Экспериментальные данные. Опубликованных сообщений о влиянии несовершенной регенерации на характеристики машин, работающих по циклу Стирлинга, или об экспериментальных исследова-

114

ниях регенераторов, проведенных при условиях, близких к их работе в реальных машинах, по-видимому, очень мало.

В 1951 г. Дэвис и Сингхэм провели серию экспериментов с небольшим тепловым регенератором, состоящим из латунных и медных проволочных сеток, который был помещен в знакопеременный пульсирующий с частотой 5 Гц поток с постоянным объемом воздуха (при атмосферном давлении). Воздух нагревали с одной стороны регенератора и охлаждали с другой. С обеих сторон насадки осуществляли непрерывную запись температуры воздуха. На основании этих экспериментов были сделаны следующие выводы:

1) для сетчатой насадки КПД регенератора повышается с увеличением массы насадки; однако такой рост КПД связан с постепенным уменьшением расхода;

2) для заданной массы насадки КПД регенератора возрастает с уменьшением диаметра проволоки в сетчатой насадке.

Исследования, проведенные с медными и латунными сетками равной массы, дали примерно одинаковые значения КПД регенератора. Таким образом, несмотря на то, что теплопроводность меди втрое больше, чем латуни, это, по-видимому, не оказывает заметного влияния на КПД. На основании этого пришли к выводу, что при использовании указанных тонких проволок падение теплопроводности весьма незначительно. В этих экспериментах КПД регенератора определяли по исследованию непрерывных записей температуры рабочего тела, производимых на каждом из концов насадки регенератора.

Эксперименты Уокера в 1961 г. [343] на криогенной газовой машине фирмы «Филипс» при работе с рядом различных регенераторов подтвердили второй вывод, полученный Дэвисом и Сингхэмом, а именно, что уменьшение диаметра проволоки приводит к увеличению КПД регенератора. В качестве определяющей характеристики машины, работающей при постоянной частоте вращения и среднем давлении рабочего тела, была взята холодопроизводителыюсть по жидкому воздуху. Уменьшение диаметра проволоки при почти постоянных массе и пористости насадки обусловливает увеличение поверхности теплообмена.

Работа, проведенная Мурреем, Мартином, Бейли и Репли в 1961 г., в некоторой степени проливает свет на характеристики регенераторов при синусоидальном законе изменения параметров потока. Установлено, что частота вращения незначительно влияет на процесс теплоотдачи, в то время как форма волны параметров потока имеет существенное значение. В пульсирующем потоке КПД исследуемой сеточной насадки заметно ниже, чем при установившемся режиме потока. Отмечено, что при неустановившемся режиме потока применение пламеуловителя приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи.

Практические рекомендации по конструкции регенераторов. При отсутствии достаточно хорошо разработанной теории ниже приведены лишь некоторые полезные советы по конструированию регенераторов. Их ни в коей мере нельзя принимать за основные правила.

115