Поэтому, принимая во внимание уже сложившуюся инженерную терминологию, можно считать, что двигатель Стирлинга также работает по регенеративному циклу. Таким образом, в двигателе Стирлинга имеются два регенератора: внутренний, находящийся между холодильником и нагревателем, через который проходит поток рабочего тела под высоким давлением, и внешний, являющийся подогревателем воздуха, работающий в основном при атмосферном давлении.

Необходимо отметить, что подогреватель воздуха может быть теплообменником как регенеративного, так и рекуперативного типа. В общем случае регенеративный теплообменник состоит из очень пористого материала, через который попеременно проходят то холодный, то горячий потоки теплоносителя. В рекуперативном теплообменнике для холодного и горячего потоков, перемещающихся, как правило, с постоянной скоростью, имеются отдельные каналы, разделенные стенкой, через которую и осуществляется теплообмен.

Оба типа подогревателей применяют в двигателях Стирлинга. Так, во всех первых двигателях фирмы «Филипс» использовали рекуперативные подогреватели (рис. 10.8), которые, как показано на рис. 10.12 и 10.18, закрывают головку цилиндра. В зависимости от условий теплообмена они могут быть высокоэффективными, что при заданном тепловом потоке ограничивается поверхностью теплообмена, лимитируемой определенными размерами кожуха, массой и технологией изготовления, определяющей их стоимость. Сборочные единицы таких высокоэффективных подогревателей имеют большие размеры и значительную массу; отдельные секции, составленные из тонкостенных гофрированных пластин из коррозионно-стойкой стали с. входными и выходными коллекторами, имеют высокую стоимость.

Предполагают, что рекуперативные подогреватели воздуха пластинчато-ребристого типа фирмы MAN/MWM (рис. 12.4) достаточно эффективны и имеют низкую стоимость. Их конструкция, выполненная из тонкой алюминиевой полосы, имеет неоднократно повторяющиеся складки, размещаемые в кожухе теплообменника так, что отработавшие газы двигателя и подогреваемый воздух проходят с разных сторон.

Очистка компактных рекуперативных теплообменников с узкими каналами для прохода газовых потоков вызывает достаточно серьезные трудности. С одной стороны — это сконденсировавшиеся продукты сгорания отработавших газов, с другой — различные загрязнения, содержащиеся в воздухе; удалить продукты загрязнения из теплообменников не просто.

Регенеративные подогреватели воздуха рассматриваются как перспективные с точки зрения их меньшей массы, размеров, стоимости и меньшей тенденции к загрязнению по сравнению с рекуперативными. Они были использованы в многоцилиндровом с приводом от косой шайбы автомобильном варианте двигателя, совместно разработанным фирмами «Филипс» и «Форд». Схема поперечного разреза камеры сгорания с регенеративным подогревателем воз-

122

Рис. 5.15. Схема камеры сгорания и подогревателя воздуха в четырехцилиндровом двигателе Стирлинга типа 4-98, разработанного совместно фирмами «Филипс»

и «Форд»:

1 — осевой завихритель; 2 — воспламенитель; 3 — подогреватель воздуха регенеративного типа; 4 - перегородка; 5 - двигатель; 6 — каналы для подвода вторичного воздуха; 7 — жалюзи; 8 — первичная зона камеры сгорания (зона сгорания); 9 - вторичная зона (зона смещения); 10 — изоляция; 11 — трубы нагревателя; 12 — коническая камера сгорания; 13 — топливная форсунка; / - воздух; // — отработавшие газы

духа приведена на рис. 5.15. Аналогичные встроенные в автомобильный двигатель конструкции подогревателей разрабатываются и шведской фирмой «Юнайтед Стирлинг».

Во всех случаях регенеративный теплообменник представляет собой одну из моделей «теплового колеса» (рис. 5.16), выполненного в виде диска из пористого материала насадки (обычно керамической, но иногда и металлической) и размещенного поперек двух смежных каналов с горячим и холодным потоками. Диск заставляют медленно вращаться так, чтобы рассматриваемый его элемент поочередно пересекал горячий (отработавшие газы) и холодный (входящий воздух) потоки; на этом принципе и основана работа регенератора. Если потоки изменяют направления, то наблюдается заметный эффект самоочищения регенератора.

Интенсивное изучение регенеративных теплообменников, основанных на принципе «теплового колеса», связано с вопросом транспортного применения газотурбинных двигателей; однако методика

их исследований может быть использована и для подогревателей двигателей Стирлинга. Следует отметить, что для диска имеется широкий выбор материалов для

Рис. 5.16. «Тепловое колесо» регенеративного теплообменника:

1- «тепловое колесо»;  2 - горячий поток; 3 - холодный поток