или системой охлаждения. Иное положение в двигателе Стирлинга, в котором процесс сгорания топлива происходит вне цилиндра. Любые потерн с отработавшими газами являются прямыми потерями, так как не участвуют в производстве полезной работы и, следовательно, поэтому должны быть сведены к минимуму соответствующим применением более совершенных конструкций подогревателей. Все количество теплоты, подводимое через нагреватель к двигателю и не превращенное в полезную работу, должно отводиться в этом случае системой охлаждения.

Для дальнейших рассуждений вернемся к тепловому балансу двигателя Стирлинга и рассмотрим некоторые вопросы, относящиеся к уменьшению тепловых потерь с отработавшими газами, например, от 15 до 10 или даже до 5 %. Очевидно, что такое снижение связано с повышением доли располагаемой теплоты, превращаемой в полезную работу (от 32 до 35 %), а также с соответствующим увеличением тепловых потерь в систему охлаждения до 55—60 %, включая конвективный и радиационный отвод теплоты от двигателя. Значительная тепловая нагрузка системы охлаждения и чувствительность КПД двигателя Стирлинга к повышению рабочей температуры в холодильнике являются одними из главных препятствий для применения их в транспортных средствах.

Влияние  нестационарного  режима движения   потока

рабочего тела

Нестационарный, циклически изменяющийся режим движения потока рабочего тела вызывает серьезные трудности при проектировании теплообменных аппаратов для двигателей Стирлинга. В большинстве случаев работа обычных промышленных теплообменников рассматривается при установившемся режиме движения потока с относительно медленно изменяющимися параметрами. Иная картина наблюдается в двигателях Стирлинга, где режим течения рабочего тела нестационарный. Такой режим характеризуется значительными изменениями давления, плотности и скорости потока, направление которого за цикл изменяется дважды. Эти обстоятельства существенным образом усложняют проектирование регенераторов и других теплообменных аппаратов для двигателей Стирлинга.

Для идеального цикла Стирлинга обычно исходят из того, что рабочее тело, перемещаясь из полости расширения в полость сжатия и обратно, последовательно проходит в обоих направлениях через нагреватель, регенератор и холодильник. Такое толкование является весьма упрощенным. В действительности рабочее тело никогда не проходит весь описанный выше путь, так как его частицы совершают лишь колебательные движения в ограниченных зонах двигателя.

Циклические траектории отдельных частиц рабочего тела, рассчитанные Уокером в 1960 г. по изотермической теории Шмидта для криогенной машины Стирлинга, приведены в зависимости от угла поворота коленчатого вала на рис. 5.4. Следует отметить, что нет ни одной частицы, которая проходила бы за цикл более двух

98

Рис. 5.4. Циклические траектории s отдельных частиц рабочего тела в зависимости от угла поворота ф коленчатого вала, рассчитанные по изотермической теории Шмидта для криогенной машины с циклом Стирлинга (начало кривых соответствует положению вытеснителя в ВМТ):

1 — полость сжатия; 2 — холодильник; 3 — регенератор; 4  — конденсатор; 5 — полость расширения

зон двигателя, например, через полость расширения и конденсатор, конденсатор и регенератор, регенератор и холодильник, холодильник и полость сжатия или через весь регенератор.

Это  обстоятельство  и связанные с ним проблемы теплообмена впервые были от-

мечены автором еще в 1960 г., что впоследствии нашло свое подтверждение. Однако должное современное отражение и развитие данный вопрос получил лишь с использованием моделирующих программ и применением дисплея для изображения траекторий частиц [297].

При расчете траекторий частиц автором были определены и циклические изменения массовых расходов потока рабочего тела (водорода) в полости и из полостей сжатия и расширения для двух значений среднего давления в цикле (рис. 5.5).

Приведенные графики в некоторой степени трудны для восприятия, однако для понимания основополагающих аспектов работы двигателя они заслуживают самого пристального внимания. На каждом графике имеются две зависимости массовых расходов потока в полость и соответственно из полости расширения и полости сжа-

Рис. 5.5. Зависимости массовых расходов потоков рабочего тела в полость расширения Ge и в полость сжатия Gc от угла поворота коленчатого вала ф в криогенной машине Стирлинга для средних давлений в цикле: